## Slide 1: SURS STE217
STE2

## Slide 2
Introduction

## Slide 3
Introduction
Les réseaux sont au cœur du système d’information des entreprises et organisations.
Un réseau est composé d’équipements réseau.
La notion de «réseau» diffère selon les interlocuteurs:
  peut signifier qu’une base de données provoque des latences dans les réponses applicatives ou qu’une connexion Ethernet est engorgée.
le réseau ne marche pas !

## Slide 4
Système d’information de l’organisation
Introduction
L’infrastructure d’un système d’information peut grossièrement être découpée en 3 domaines: application, système et réseau
  La frontière peut parfois être floue: DHCP est une application (un serveur) ou une fonctionnalité réseau ?
Applications
Systèmes
Réseaux
Ethernet, IP, TCP, LTE, LoraWAN, DNS, DHCP,…
Windows, Linux, Android, …
Serveur http, Database…
Management
Management
Management

## Slide 5
BM
Business
SM
Service Management
NM
Network
Management
NE
Network
Element
EM
Element
Management
Introduction modèle TNM
Modèle TNM (Telecommunications Management Network ), développé par l’ITU (International Telecommunication Union)
Les éléments du réseau
La gestion de chaque élément
du réseau
La gestion des éléments
en réseau

## Slide 6
Introduction modèle OAM&P
Source: Cisco Network Management Fundamentals
Network management refers to the activities, methods, procedures, and tools that pertain to the operation, administration, maintenance, and provisioning of networked systems.
Operation deals with keeping the network (and the services that the network provides) up and running smoothly. It includes monitoring the network to spot problems as soon as possible, ideally before a user is affected.
Administration involves keeping track of resources in the network and how they are assigned. It deals with all the “housekeeping” that is necessary to keep things under control.
Maintenance is concerned with performing repairs and upgrades—for example, when a line card must be replaced, when a router needs a new operating system image with a patch, when a new switch is added to the network. Maintenance also involves corrective and preventive proactive measures such as adjusting device parameters as needed and generally intervening as needed to make the managed network run “better.”
Provisioning is concerned with configuring resources in the network to support a given service. For example, this might include setting up the network so that a new customer can receive voice service.
-> modèle OAM&P

## Slide 7
La gestion (management) des réseaux permet de
  Surveiller les performances des réseaux
  Surveiller le fonctionnement des équipements du réseau
  Gérer / industrialiser les configurations des équipements (mise en production, backup, remplacement, modifications)
  Gérer les inventaires matériels et logiciels
  Répartir les ressources et assurer la qualité des réseaux
  Facturer la consommation des réseaux
  Planifier l’évolution des réseaux
  → Gain attendu au niveau des coûts (TCO)
Introduction

## Slide 8
Modèle FCAPS
  Fault
  Configuration
  Accounting
  Performance
  Security
Introduction modèle FCAPS
BM
Business
SM
Service Management
NM
Network
Management
NE
Network
Element
EM
Element
Management
Fault
Configuration
Accounting
Performance
Security

## Slide 9
La complexité des réseaux nécessite une gestion en temps réel des trafics et des événements.
Une gestion proactive assure une meilleures réactivité:
  Prévention des problèmes en analysant les données atypiques (hausse de trafic, de température, d’espace disque occupé) et les alarmes (pannes, survenance d’un événement prédéfinis).
  Détection d’intrusions (IDS - Intrusion Detection System) ?
  Résolution plus rapide des erreurs et des pannes
  → Gain attendu au niveau des coûts (TCO)
Introduction

## Slide 10
Le coût de fonctionnement d’un réseau (TCO – Total Cost Ownership) est partagé entre coût du matériel (y compris les licences et l’amortissement) et le coût opérationnel (personnel, électricité, contrats de maintenance, etc.)
Le coût opérationnel peut être de l’ordre de 2 fois le coût matériel, selon Cisco.
Introduction – coûts
Source: Cisco Network Management Fundamentals

## Slide 11
La notion de qualité de service (Quality of Service – QoS) est liée aux «performances» que doit pouvoir assurer un système d’information pour permettre à ses applications de fonctionner dans de bonnes conditions.
  Les performances attendues sont fonction de l’application.
  Les performances effectives dépendent du système d’information, et notamment de ses réseaux.
  La perception de la «qualité» de la part de l’utilisateur peut parfois être subjective…
Introduction – qualité

## Slide 12
La qualité de service (Quality of Service – QoS) est assurée par la mise en œuvre de solutions technologiques afin assurer un certain niveau de performance, dans un contexte technique précis.
La qualité d’expérience (Quality of Experience - QoE) est la perception globale des performances, du point de vue de l’utilisateur.
Introduction qualité
Source: Cisco CCNA

## Slide 13
Les besoins en bande-passante (bandwith), délai de transmission (latence - latency), régularité (gigue - jitter) et perte (data loss) minimale de paquets varient en fonction des applications.
Source: Cisco CCNA
Introduction qualité

## Slide 14
Les outils locaux (wireshark, netstat, etc.) n’ont qu’une vision limitée et locale du réseau.
→ Nécessité de récupérer des informations distantes:
  Sondes spécialisées
  Logiciels embarqués dans des équipements en productions
Introduction

## Slide 15
La gestion des différents équipements qui composent le réseau peut comprendre:
  alarme en cas de pannes matérielles ou logicielles
  alarme en cas d’événement atypique (seuil dépassé, survenance d’un événements prédéfinis, par exemple)
  configuration et gestion des configurations des équipements.
  gestion des mises à jour des équipements
  gestion du trafic et définition de règles
  découverte des équipements et cartographie du réseau.
  statistiques.
Introduction

## Slide 16
La plupart des systèmes et applications sont capables de générer des informations quant à leur fonctionnement et au bon déroulement des opérations effectuées.
Ces événements peuvent être:
  affichés sur un écran / console
  imprimés en continu par une imprimante
  stockés dans un fichier ou une base de données.
  transmis via un canal de transmission.
Introduction

## Slide 17
La plupart des systèmes et applications sont capables de générer des informations quant à leur fonctionnement et au bon déroulement des opérations effectuées.
Le type et le niveau (granularité) de détails des informations relatées peut en général être configuré:
  Erreurs critiques.
  Dépassement de seuils: taux de broadcast trop élevé, etc.
  Notification d’accès à un équipement.
Introduction

## Slide 18
Certains systèmes peuvent également retourner, à la demande, des informations sur leur état et leur fonctionnement:
  Utilisation du processeur
  Taux d’erreur sur une ligne
  Taux de remplissage du support de données.
  Version d’un processus
  Température d’un composant
  etc.
Introduction

## Slide 19
La gestion des éléments d’un réseau repose sur deux modes d’action:
  La lecture passive des informations / événements spontanément relatés par les équipements / applications.
  Le demande explicite et active d’informations (compteurs, valeurs d’états, etc.)
Introduction

## Slide 20
La multiplication des sources et la quantité de données (volumétrie) à disposition nécessite la corrélation les informations, afin de déterminer celles qui ont une importance.
Le risque d’information non pertinente est à prendre en compte:
  Faux positif
  Statistiques non significatives
Introduction corrélation

## Slide 21
La multiplication des sources et la quantité de données (volumétrie) à disposition nécessite la corrélation les informations, afin de déterminer celles qui ont une importance.
Introduction
X
Link down
RouterB down
Switch1 down
Switch2 down
Server1 down
Server2 down
Server3 down
Server4 down

## Slide 22
Différentes technologies et protocoles ont été développés au fil du temps:
  syslog
  snmp
  rmon
  Wmi
  netconf
  Cisco netflow
Technologies

## Slide 23
En général, ces technologies implémentent
des agents (par abus de langage: client) – managed
  par exemple un agent un hébergé sur un routeur
  un gestionnaire (par abus de langage: serveur) – manager
  par exemple une solution logicielle installée sur un serveur Linux
  un protocole de communication
  par exemple SNMP
Technologies
agent
gestionnaire
protocole

## Slide 24
Afin que les événements puissent être interprétés, comparés et corrélés, il est important que les horloges des différents émetteurs soient synchronisées.
  Par exemple à l’aide d’une référence temporelle commune, via le protocole ntp – Network Time Protocole.
Technologies temps

## Slide 25
Technologies in/out-of-band
Réseau de production
Dans le cas d’un management in-band (par le biais du réseau de production), gestion du réseau peut être impactée ou impossible du fait de l’indisponibilité du réseau de production.
Le management out-of-band implique le déploiement et l’utilisation d’un réseau dédié.

## Slide 26
Technologies in/out-of-band
Réseau de production
out-of-band
?!
Dans le cas d’un management in-band (par le biais du réseau de production), gestion du réseau peut être impactée ou impossible du fait de l’indisponibilité du réseau de production.
Le management out-of-band implique le déploiement et l’utilisation d’un réseau dédié.

## Slide 27
Réseau de production
Dans le cas d’un management in-band (par le biais du réseau de production), gestion du réseau peut être impactée ou impossible du fait de l’indisponibilité du réseau de production.
Le management out-of-band implique le déploiement et l’utilisation d’un réseau dédié.
Technologies in/out-of-band
out-of-band

## Slide 28
Différentes plateformes logicielles (NMS – Network Management System) implémentent tout ou partie de ces technologies
  HP OpenView NNM
  IBM Tivoli
  WhatsUpGold
  OSI NetExpert
  ZenOss
  Dude (Mikrotik)
  Solarwinds Tools
  MRTG (Open Source)
  Nagios (Open Source)
  NetXMS (Open Source)
  OpenNMS (Open Source)
  OpenAudIT (Open Source)
  OpManager (Open Source)
  ...
Technologies

## Slide 29
Fonctionnalités standards des plateformes NMS:
  agrégations d’alarme (SIEM – Security Information and Event Management)
  définition automatique de seuils d’alarmes
  auto-découverte des équipements des réseaux
  interrogation des équipements
  gestion des configurations des équipements
  cartographie des réseaux
  fonctions «experts»
  ajout d’add-on (plugin pour gérer du matériel d’un constructeur particulier, etc.)
Technologies

## Slide 30
Cartographie et statistiques

## Slide 31
Cartographie et statistiques

## Slide 32
Cartographie et statistiques

## Slide 33
Cartographie et statistiques

## Slide 34
Configuration et gestion des équipements
Un équipement peut en général être configuré / managé via
  console locale en mode commande (via un port série)
  console distante en mode commande (via telnet ou ssh)
  remote commandes (rsh ou rcmd)
  interface graphique native
  interface web

## Slide 35
Le besoin de centraliser les informations en provenances de différents systèmes, notamment Unix, s’est rapidement fait sentir.
Syslog (System Logging Protocol), défini dans les années 80 (RFC 5424), permet de collecter et trier des événements au sein de journaux (fichiers logs) centralisés.
Syslog déclenche l’envoi de messages de manière asynchrone et autonome
Syslog

## Slide 36
Le besoin de centraliser les informations en provenances de différents systèmes, notamment Unix, s’est rapidement fait sentir.
Syslog collecte les événements de différentes sources:
  klogd (événements du noyau)
  /dev/log (socket locale, via API)
  réseau
Syslog
Serveur
syslog
klogd
/dev/log
réseau
noyau
processus

## Slide 37
Syslog.conf
UDP 514
Fichier
log
Syslog est à la fois un protocole et un système client (agent)-serveur.
      A l’heure actuelle, la plupart des équipements attachés à un réseau (routeurs, serveurs Windows, etc.) sont capables de transmettre leurs événements via syslog.
  Transmis via le protocole UDP (port 514).
  Le fichier syslog.conf contient les règles de traitement des événements reçus par le serveur syslog.
Syslog
Serveur
syslog
klogd
/dev/log
réseau
noyau
processus
Fichier
log
Fichier
log
Serveur
syslog
UDP 514

## Slide 38
équipement
Processus
Client
syslog
Serveur
syslog
Console de collecte
Serveur
syslog
Syslog client (agent) – serveur

## Slide 39
Console de collecte
équipement
Processus
Client
syslog
Serveur
syslog
Fichier
log
Serveur
syslog
Génération d’un événement
(via API)
Fichier
log
Génération
d’un message syslog
(via UDP 514)
Syslog client (agent) – serveur

## Slide 40
Syslog transmet des messages formatés:
PRI Severity: valeur issue de la combinaison de facility et criticity
Header Timestamp et Hostname
MSG texte libre, sous la forme TAG + Content
Syslog message
PRI
Header
MSG

## Slide 41
24 codes de facilité (facility) standards peuvent être associés au processus émetteur de l’événement.
0 | kern | 12 | ntp
1 | user | 13 | log audit
2 | mail | 14 | log alert
3 | daemon | 15 | cron
4 | auth | 16 | Local0 (défini localement)
5 | syslog | 17 | Local1 (défini localement)
6 | lpr | 18 | Local2 (défini localement)
7 | News | 19 | Local3 (défini localement)
8 | uucp | 20 | Local4 (défini localement)
9 | clock | 21 | Local5 (défini localement)
10 | authpriv | 22 | Local6 (défini localement)
11 | ftp | 23 | Local7 (défini localement)
Syslog facility

## Slide 42
  Syslog propose 8 niveaux de gravité (criticity):
  Un événement est défini par sa source et sa gravité (facility.criticity)
  La définition de la source de l’événement (facility) et du niveau de gravité d’un événement (criticity) sont laissés à la libre interprétation de l’implémenteur (développeur, etc.) !
0 | Emerg | Urgence
1 | Alert | Alerte
2 | Crit | Critique
3 | Err | Erreur
4 | Warning | Avertissement
5 | Notice | Notification
6 | Info | Information
7 | Debug | Debug
Syslog criticity
verbosité

## Slide 43
Syslog criticity
Source: Cisco CCNP

## Slide 44
Le fichier syslog.conf contient les règles aiguillant les événements (origine du message, destination du message)
  Origine du message:
  facility.criticity utilisation possible du caractère wildcard *
  Destination du message:
  Fichier, serveur distant ou console
daemon.* /var/log/daemon.log
user.crit @ip_serveur_log
user.crit /dev/console
kern.* /dev/console
lpr.* /var/log/lpr.log
mail.info /var/log/mail.info
mail.warn /var/log/mail.warn
local7.debug /var/log/cisco.log
Sylog syslog.conf

## Slide 45
Par défaut, tous les processus (applications) n’envoient pas leurs messages via syslog.
  L’envoi de messages via syslog peut nécessiter la modification des paramètres de configuration de l’application.
  La commande logger permet de générer des messages syslog en mode commande → scripts shell ou bat..
Syslog messages

## Slide 46
    Exemple Apache:
    La directive ErrorLog syslog:local3 du fichier local httpd.conf envoie les erreurs au processus syslog avec local3 comme source (facility).
    La directive local3.* @192.168.1.100 du fichier local syslog.conf envoie tous les événements issus de la source local3 au serveur de log (serveur syslog).
    La directive local3.crit /var/log/apache-crit du fichier syslog.conf du serveur syslog dirige tous les événements issus de la source local3 et de gravité critique dans le fichier /var/log/apache-crit
Syslog: messages
Par défaut, tous les processus (applications) n’envoient pas leurs messages via syslog.

## Slide 47
Format message Syslog:
<165>1 2003-08-24T05:14:15.000003-07:00 192.0.2.1 myproc 8710 - - %% It's time…
Syslog: messages
Priorité =
Facility x8
+ Criticity
Version
Timestamp
Hôte
source
Processus
source
Message,
structuré
ou non

## Slide 48
Le format des messages syslog, selon le RFC 5424 est composé de trois parties:
  HEADER
  PRIORITY facility x 8 + criticity…. 00000000
  VERSION
  TIMESTAMP
  HOSTNAME
  APP-NAME équipement ou application à l’origine du message
  PROCID implémentation libre: valeur pouvant représenter le pid du processus source ou une simple valeur incrémentale
  MSGID implémentation libre: type du message
  STRUCTURED-DATA
  SD-ELEMENT paire nom + valeur (SD-ID + SD-PARAM)
  MSG texte libre
Syslog: messages

## Slide 49
Message syslog 5.6
Le format des messages syslog « historique » (RFC 3164) est plus simple:
Syslog paquet

## Slide 50
Les risques liés à Syslog ne sont pas intrinsèques à la technologie, mais plutôt dus au traitements des informations reçues:
Envoi de faux messages de panne/événement
→ stress de l’équipe IT et prise de fausses mesures (shutdown préventif, en cas d’alarme température, par exemple) ?
→ réaction en chaîne en cas de traitement automatisé ?
Syslog sécurité

## Slide 51
Syslog Cisco
Commandes IOS
  Router(config)#ntp server x.x.x.x
  Router(config)#service timestamps log datetime msec
  Router(config)#logging x.x.x.x
  Router(config)#logging trap level (0..7, par défaut 0→6)
  Router(config)#logging facility facility-type (local7 par défaut)
  Router#show logging
  Router#clear logging

## Slide 52
Dans un environnement Windows, les fichiers logs natifs sont enregistrés sous un format binaire (.evt ou .evtx) dans le répertoire %SystemRoot%\System32\Winevt\Logs
  Des applications tierces peuvent stocker leur log dans un autre répertoire et sous un format différents (fichier texte .log, etc.)
L’observateur d’événements (Event Viewer – eventvwr.exe) est l’outil d’agrégation et d’affichage des événements et d’alarmes dans les environnements Microsoft Windows.
  L’observateur d’événements peut accéder aux événements collectés localement ou sur un nœud distant.
  Une action peut être déclenchée lors de l’apparition d’un événement.
  L’application psloglist.exe (sysinternals) permet de dumper sous format texte les événements stockés par Windows.
MS Event Viewer

## Slide 53
MS Event Viewer

## Slide 54
La commande eventcreate.exe permet de générer un événement, qui sera stocké dans un fichier .evtx correspondant.
  Idem pour les commandes power-shell New-EventLog et Write-EventLog.
Les API Windows permettent d’intégrer le logging d’une application dans l’EventViewer.
Des passerelles entre syslog et EventViewer peuvent être établies,
MS Event Viewer

## Slide 55
SNMP (Simple Network Management Protocol – RFC 1157) a été développé pour permettre la gestion standardisée et distante d’équipements réseaux.
SNMP est à la fois un protocole de communication et une architecture client (agent)-serveur.
  Un agent SNMP (logiciel) « tourne» sur un équipement et interagissant avec son matériel et son logiciel.
  Une console SNMP interroge l’agent et collecte les informations.
  Le protocole SNMP (UDP, ports 161 et 162 ) assure la communication entre les agent et la console.
SNMP

## Slide 56
SNMP (Simple Network Management Protocol – RFC 1157) a été développé pour permettre la gestion standardisée et distante d’équipements réseaux.
Décliné en 3 versions: SNMPv1, SNMPv2 (la plus utilisée), SNMPv3.
Historiquement, développé pour les équipements réseau (hub, switch, routeurs, etc.).
SNMP

## Slide 57
OS
(sw)
Agent SNMP
(sw)
Processus X
(sw)
Console SNMP
(sw)
SNMP/UDP
SNMP

## Slide 58
SNMP permet d’interroger des agents afin d’obtenir des informations/propriétés concernant des « objets » (ou leurs attributs: compteurs, éléments physiques ou logiciels).
SNMP permet de configurer des agents afin de définir des propriétés d’objets.
SNMP permet la collecte de traps (alarmes) SNMP par l’intermédiaire d’une console de collecte.
  Une action (envoi d’un mail, exécution d’un script) peut être déclenchée lors de la collecte d’un événement.
SNMP fonctionnalités

## Slide 59
SNMP implémente 3 opérations de base:
  GET Récupération de données (lecture)
  WALK si supporté par l’agent, permet de récupérer un ensemble de données.
  SET Modification de données/paramètres (écriture)
  TRAP Envois d’alarmes.
Globalement mal adapté pour les modifications massives
SNMP GET – SET – Traps

## Slide 60
SNMP implémente un mécanisme d’authentification basic, sous la forme de chaîne de communauté (community string) définissant deux types d’accès.
    Lecture seulement par défaut: public
    Ecriture et lecture par défaut: private
  Jusqu’à la version 2, les communities strings sont transmises en clair à travers le réseau !
  Bonne pratique: prévoir un VLAN de management et/ou des ACL pour autoriser les consoles de management à accéder aux agents.
SNMP authentification

## Slide 61
SNMP v3 sécurise l’authentification en remplaçant les community string par 3 modes d’authentification:
  noAuthNoPriv username sans chiffrement
  authNoPriv HMAC-MD5 ou SHA sans chiffrement
  authPriv HMAC-MD5 ou SHA DES 56-bits
SNMP v3 n’est pas implémenté par tous les équipements.
SNMP authentification

## Slide 62
Les données accessibles par SNMP sont normalisées / formalisées / modélisées par l’intermédiaire d’un schéma de données.
  Assure l’interopérabilité entre agents et console.
Le schéma est contenu dans une MIB (Management Information Base)
La MIB définit des objets (MO - Managed Objects) supportés par un équipement / agent
Chaque objet est défini par des attributs (données) et des méthodes (actions) qui peuvent y être appliquées.
Selon le modèle SMI (Structure of Management Information), découlant de la syntaxe ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)
  Il doit y avoir concordance entre la MIB à disposition de la console et les objets réellement implémentés dans l’agent cible.
SNMP MIB

## Slide 63
La MIB est une base de données en arborescence, matérialisée par un/des fichiers textes structurés.
  Chaque objet est référencé par son OID (Object ID), reflétant sa position (adresse) dans l’arborescence.
  Une partie du schéma / de l’arborescence est standard à tous les équipements supportant SNMP (« MIB standard » ou « MIB-2 », RFC 1213).
  Chaque fabricant d’équipement peut compléter ses agents et implémenter ses propres objets, décrit dans une extension au schéma standard sous la forme d’une « MIB privée ».
SNMP MIB

## Slide 64
La MIB est une base de données en arborescence, matérialisée par un/des fichiers textes structurés.
  Pour pouvoir interroger un équipement, il faut intégrer le fichier (MIB) de description à la console.
  La MIB est stockée dans un fichier texte, avec une syntaxe normalisée.
  Plusieurs fichiers peuvent être nécessaires pour construire la MIB complète correspondant à un agent.
    La MIB est une agrégation de MIBs partielles.
SNMP MIB

## Slide 65
  La MIB (MIB-2 + MIB privées) permet de connaître:
      Les objets disponibles sur l’équipement cible (routeur, etc.) et leur adresse (via leur OID).
      Les caractéristiques (attributs) de l’objet (description, nom, type).
      La liste et la description des alarmes (objets traps) disponibles sur l’agent
      La requête SNMP demande à l’agent SNMP de retourner la valeur pour un attribut d’un objet / OID.
SNMP MIB

## Slide 66
CISCO-SMI DEFINITIONS ::= BEGIN
IMPORTS
MODULE-IDENTITY,
OBJECT-IDENTITY,
enterprises
FROM SNMPv2-SMI;
-- assigned by IANA
ciscoProducts OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION
"ciscoProducts is the root OBJECT IDENTIFIER from
which sysObjectID values are assigned. Actual
values are defined in CISCO-PRODUCTS-MIB."
::= { cisco 1 }
local OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION
"Subtree beneath which pre-10.2 MIBS were built."
::= { cisco 2 }
temporary OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION
"Subtree beneath which pre-10.2 experiments were
placed."
::= { cisco 3 }
SNMP MIB

## Slide 67
Arborescence de la MIB (extrait)
SNMP MIB

## Slide 68
Arborescence de la MIB (extrait)
Objet
arborescence
Attributs de l’objet
«adresse» de l’objet
SNMP MIB
ifMtu OBJECT-TYPE
SYNTAX Integer32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The size of the
largest packet which
can be sent/received
… interface.“
::= { ifEntry 4 }
Fichier MIB

## Slide 69
SNMP MIB
  SNMP permet la transmission d’alarmes (SNMP-Traps)
  Mécanisme asynchrone et autonome.
    Déclenchée sur la base d’un seuil ou d’un événement, par exemple
  Pour être interprétée correctement, la Trap doit être définie dans la MIB de la console.
linkDown NOTIFICATION-TYPE
OBJECTS { ifIndex, ifAdminStatus, ifOperStatus }
STATUS current
DESCRIPTION
"A linkDown trap signifies that the SNMP
entity, acting in an agent role, has
detected that the ifOperStatus object for
… he included value of ifOperStatus.“
::= { snmpTraps 3 }

## Slide 70
SNMP MIB

## Slide 71
SNMP MIB

## Slide 72
Architecture client-serveur
Protocoles
SNMP / UDP (161,162) / IP
équipement
agent
SNMP
+
«objets»
équipement
console
SNMP
Console de management
Requête SNMP GET
agent
SNMP
+
«objets»
Alarme
SNMP TRAP
MIBs
162
161
SNMP client (agent) – serveur

## Slide 73
Architecture client-serveur
Protocoles
SNMP / UDP (161,162) / IP
équipement
agent
SNMP
+
«objets»
équipement
console
SNMP
Console de management
Configuration SNMP SET
agent
SNMP
+
«objets»
MIBs
161
SNMP client (agent) – serveur

## Slide 74
Objet interrogé (GET)
Description de l’objet
Réponse de l’équipement
SNMP paquet

## Slide 75
«adresse de l’objet interrogé (GET)
Community string
SNMP paquet

## Slide 76
Réponse de l’équipement
SNMP paquet

## Slide 77
Objet configuré (SET)
SNMP paquet

## Slide 78
SNMP sécurité
La sécurité implémentée de manière native par SNMP (community string, ...) doit être complétée par des mesures classiques:
  Contrôle d’accès sur les équipements (seul la console a l’autorisation d’interroger tels équipements via une ACL sur adresse IP, par exemple)
  Utilisation d’un réseau de management isolé (via un VLAN de management, par exemple)
  Interdiction du protocole SNMP sur les différents firewall, sauf pour les sources autorisées)
  ...

## Slide 79
SNMP Cisco
Commandes IOS
  Router(config)#ntp server x.x.x.x
  Router(config)#service timestamps log datetime msec
  Router(config)#snmp-server community chaîne1 RO aclX
  Router(config)#snmp-server community chaîne2 RW aclX
  Router(config)#snmp-server enable traps …
  Router(config)#snmp-server host x.x.x.x chaine3
  Router#show snmp mib
  Router#show snmp host

## Slide 80
RMON (Remote Monitoring – RFC 2819, 2021) est une extension du protocole SNMP.
  Utilise ses propres MIBs.
Une sonde RMON (tap) est spécialisée dans la collecte d’informations de type statistique (d’utilisation).
Abandonné ?
RMON

## Slide 81
Le modèle CIM, tout comme SNMP est un modèle de représentation (modélisation) d’objets, essentiellement informatiques.
CIM (Common Information Model), publié par le DMTF (Distributed Management Task Force) permet de modéliser des objets, et les relations entre ces objets, de manière normalisée.
  Un objet peut «représenter» du matériel, du logiciel ou un compteur.
  Un objet appartient à une classe, qui défini ses propriétés.
  Un objet peut être manipulé par des méthodes.
  Un objet est référencé/adressé par son namespace
CIM

## Slide 82
Le modèle CIM fait appel à des agents (providers et managed objects) et des gestionnaires (consumers).
  A managed object is a logical or physical enterprise component, such as a hard disk drive, network adapter, database system, operating system, process, or service.
  A provider is an object that monitors one or more managed objects.
  Actuellement essentiellement utilisé pour la gestion des systèmes d’exploitation et du matériel sous-jacent.
CIM

## Slide 83
CIMs
OS
(sw)
Agent/Provider
CMI (sw)
Processus X
(sw)
Gestionnaire/
Consumer CMI
(sw)
HTTP/TCP
80
CIM

## Slide 84
CIM est basé sur 3 niveaux de schémas conceptuels, définissant des objets présents dans un système d’information.
  Core schema tous les agents
  Common schema agents d’un même type: application, base de données, …
  Extension schema propre à un éditeur (vendor specific)
Le format MOF (Managed Object File), de type UML, permet de formaliser/décrire les schémas CIM.
Des relations/équivalences entre CIM et SNMP peuvent être établies.
CIM

## Slide 85
CIM

## Slide 86
Fourni par Windows
WMI (Windows Management Instrumentation) est l’implémentation Microsoft du modèle CIM.
  Implémenté via une extension au schéma CIM: le schéma Win32
CIM WMI
Framework WMI

## Slide 87
L’agent WMI est implémenté via le service Windows Management Instrumentation (Infrastructure de Gestion Windows)
  La commande net start winmgmt permet de démarrer le service WMI
  La commande winmgmt.exe permet de gérer le service WMI (idem via «gestion ordinateur / contrôle WMI»)
  Les données WMI peuvent être manipulées via un langage de type SQL (WQL - WMI Query Language)
  Localisation par défaut: %WINDIR%\System32\Wbem
CIM service WMI

## Slide 88
CIM service WMI

## Slide 89
La commande/console wmic.exe permet d’accéder aux ressources WMI en mode commande.
CIM outils WMI

## Slide 90
Le powershell (Get-WmiObject ou Get-CimInstance) permet d’accéder et de manipuler les ressources WMI.
CIM outils WMI

## Slide 91
La commande wbemtest permet de tester l’infrastructure WMI
CIM outils WMI

## Slide 92
La commande wbemtest permet de tester l’infrastructure WMI (via une requête WQL, par exemple)
CIM outils WMI

## Slide 93
CIM outils WMI
Requêtes WQL

## Slide 94
Microsoft fournit un browser WMI: WMI Administrative Tools (obsolète ?)
msinfo32.exe utilise partiellement WMI
Différents outils graphiques…
CIM outils WMI

## Slide 95
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bg126473(v=vs.85).aspx
CIM providers WMI

## Slide 96
WBEM (Web-Based Enterprise Management) utilise le protocole HTTP (TCP/IP) pour assurer la transmission d’informations, issues du modèle CIM, entre nœuds du réseau.
CIM WBEM

## Slide 97
Netflow (développé par Cisco) est une technologie permettant d’exporter depuis un routeur des informations statistiques sur les flux IP traités par un interface.
  Version actuelle: version 9
Netflow génère des messages UDP
Netflow exploite les informations disponibles dans les caches des technologies de «route switching» embarquées dans les routeurs Cisco (Fast switching, CEF switching, …)
Version standardisée: Internet Protocol Flow Information Export (IPFIX), RFC 7011
Cisco Netflow

## Slide 98
Netflow nécessite un collecteur de flux et d’outils d’analyse pour créer des statistiques sur les flux relevés.
Pour chaque flux, Netflow collecte:
  IP source address, IP destination address
  Source port, Destination port
  Layer 3 protocol type
  Class of Service
  Router or switch interface
Cisco Netflow

## Slide 99
Cisco Netflow

## Slide 100
  Activer l’export sur une interface d’un routeur:
  interface fa0/0
  ip flow {ingress | egress}
Voir le contenu du cache Netflow sur un routeur:
    Router# show ip cache flow
  Vérifier les données exportées: Router# show ip flow export
Cisco Netflow

## Slide 101
Architecture client (agent)-serveur
Messages UDP/IP
équipement
routeur
Collecteur
Netflow
Console de management
Messages Netflow
Cisco Netflow
Flux IP
…
ip flow-export destination ip port …
ip flow-export version 9
…
interface interface ip flow {ingress | egress} …

## Slide 102
NETCONF
  NETCONF est un mécanisme (RFC 6241) destiné à l’industrialisation des configurations d’équipements.
    Configuration en mode CLI (Command Line Interface) fastidieuse
  Vise à remplacer SNMP pour la partie configuration des équipements.
  Basé sur une modélisation YANG ou JSON
  Peut prendre place sur différents protocoles (RPC, SSH, SOAP, BEEP)

## Slide 103
NETCONF
  NETCONF fonctionne en mode client (agent) – serveur.
  Implémente des opérations permettant de transmettre un contenu au format XML selon le modèle YANG, transporté via des messages RPC protégés par SSH.

## Slide 104
NETCONF
  NETCONF fonctionne en mode client (agent) – serveur.
  Implémente des opérations permettant de transmettre un contenu au format XML selon le modèle YANG, transporté via des messages RPC.
    <get> Retrieve running configuration and device state information
    <get-config> Retrieve all or part of a specified configuration datastore
    <edit-config> Edit a configuration datastore by creating, deleting, merging or replacing content
    <copy-config> Copy an entire configuration datastore to another configuration datastore
    <delete-config> Delete a configuration datastore
    <lock> Lock an entire configuration datastore of a device
    <unlock> Release a configuration datastore lock previously obtained with the <lock> operation
    <close-session> Request graceful termination of a NETCONF session
    <kill-session> Force the termination of a NETCONF session
    …

## Slide 105
NETCONF
  NETCONF s’appuie sur un datastore présent sur le client (agent):
    Datastore
    A conceptual place to store and access information. A datastore might be implemented, for example, using files, a database, flash memory locations, or combinations thereof.
    Configuration datastore
    The datastore holding the complete set of configuration data that is required to get a device from its initial default state into a desired operational state.
    A datastore is more usefully seen as the target or source of a NETCONF operation.
    NETCONF does not specify how the datastore is organised. Implicit is the assumption that there will be a DDL (Data Definition Language) but that DDL is not specified
    Datastores are named; they have to be in order for NETCONF to be able to target them. NETCONF defines 3, running (mandatory), startup and candidate. Users can define any number of additional datastores.

## Slide 106
NETCONF YANG
  NETCONF nécessite un formatage standard des données: DDL (Data Definition Language).
  YANG (Yet Another Next Generation - RFC 6020, 7950) est le langage de modélisation de NETCONF
    YANG remplace le modèle SMI (Structure of Management Information) utilisé par SNMP pour les MIB, en tant que DDL.
    Modélisation en arborescence.
    Implémentation de données de configuration et de données d’état.
    Données typées.
    Les messages transmis par NETCONF le sont au format XML.

## Slide 107
NETCONF YANG
  YANG définit des modules
  Structure générale d’un module:
    Header
    Imports/Includes
    Type definitions
    Configuration and Operationnal data declarations
    Action (RPC) et Notification declarations

## Slide 108
NETCONF YANG
  Exemple de fichier YANG
module IF-MIB {
namespace "urn:ietf:params:xml:ns:yang:smiv2:IF-MIB";
prefix "if-mib";
import IANAifType-MIB { prefix "ianaiftype-mib"; }
import SNMPv2-TC { prefix "smiv2"; }
import ietf-yang-types { prefix "yang"; }
...
container interfaces {
leaf ifNumber {
type int32;
config false;
description
"The number of network interfaces (regardless of their
current state) present on this system.";
}
...
leaf ifAdminStatus {
type enumeration {
enum up { value 1; }
enum down { value 2; }
enum testing { value 3; }
}
config true;
description
"The desired state of the interface. The testing(3) state
indicates that no operational packets can be passed. When a
managed system initializes, all interfaces start with
ifAdminStatus in the down(2) state. As a result of either
explicit management action or per configuration information
retained by the managed system, ifAdminStatus is then
changed to either the up(1) or testing(3) states (or remains
in the down(2) state).";
}
...

## Slide 109
NETCONF Transactions XML
  NETCONF échange des messages au format XML.
  Message hello permet d’obtenir les capacités (capabilities) d’un équipement (client NETCONF)
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.1">
    <capabilities>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.1</capability>
    </capabilities>
    </hello>

## Slide 110
NETCONF Transactions XML
  NETCONF échange des messages au format XML.
  Message hello permet d’obtenir les capacités (capabilities) d’un équipement (client NETCONF)
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.1">
    <capabilities>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:base:1.1</capability>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:capability:writable-running:1.0</capability>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:capability:candidate:1.0</capability>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:capability:confirmed-commit:1.0</capability>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:capability:xpath:1.0</capability>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:capability:validate:1.0</capability>
    <capability>urn:ietf:params:netconf:capability:rollback-on-error:1.0</capability>
    <capability>http://tail-f.com/ns/netconf/with-defaults/1.0</capability>
    ...
    <capability>urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-inet-types? revision=2010-09-
    24&amp;module=ietf-inet-types</capability>
    </capabilities>
    <session-id>5</session-id>
    </hello>

## Slide 111
NETCONF Transactions XML
  NETCONF échange des messages au format XML.
  Message get-config permet de récupérer la configuration complète ou partielle d’un équipement (client NETCONF)
    <rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.1” message-id="1">
    <get-config>
    <source>
    <running/>
    </source>
    <filter xmlns="http://tail-f.com/ns/aaa/1.1">
    <aaa/>
    </filter>
    </get-config>
    </rpc>

## Slide 112
NETCONF Transactions XML
datastore cible
Réponses
configuration transmise

## Slide 113
NETCONF Notifications
  NETCONF permet l’envoi de messages en cas d’événement
    Basé sur RPC/TCP
  La console (management) désireuse de recevoir des notifications doit émettre une demande de souscription auprès de l’agent (client NETCONF) concerné.

## Slide 114
NETCONF Network-wide Transactions
  NETCONF permet la configuration simultanée de plusieurs équipements (client NETCONF): Network wide Transaction.
    Orchestration des configurations
  Possibilité de retour à la configuration précédente (roll-back) grâce aux datastore.

## Slide 115
NETCONF vs SNMP

## Slide 116
NETCONF Cisco
  Disponible dès IOS 12.4(9)T ou IOS XE 2.1
    Par défaut, port TCP 830
    Brique composant le framework Cisco Network Services
Commandes IOS
  prérequis: configuration d’un utilisateur privilège 15
  Router(config)#netconf-yang
  Router(config)#netconf-yang feature candidate-datastore

## Slide 117
Nagios est une plateforme de gestion Open Source (licence GPL).
Nagios XI est un programme modulaire, composé de trois couches logicielles:
  Le cœur de l’application (le «moteur» Nagios Core)
  Un interface utilisateur (par exemple web)
  Des plugins permettant de gérer des éléments du réseau
Nagios a servi de base à des développements ultérieures (centreon, etc.)
Nagios

## Slide 118
Nagios supporte plusieurs interfaces graphiques (web, mobile, win32, etc.)
De nombreux plugins sont fournis de base, peuvent être ajoutés ou développés.
Des fonctionnalités peuvent être ajoutées à Nagios, sous forme d’add-on
    Plusieurs centaines de plugins et d’add-on disponibles en ligne !
Versions courantes:
  Nagios XI 5.6 («bundle» payant, test 60 jours)
  Core 5.x (gratuite, limitée en termes de fonctionnalités)
  Fournie sous forme d’application binaire, de sources ou d’appliance (vmware ou vsphere).
Nagios

## Slide 119
Nagios